Spis treści

Słownik terminów

Wstęp

- Wskaźniki makroskopowe

- Zapach i barwa osadu czynnego

- Mętność cieczy nadosadowej

- Właściwości sedymentacyjne osadu czynnego

- Rozwarstwianie osadu czynnego

- Piana

- Wskaźniki mikroskopowe

- Morfologiczne cechy osadu czynnego

- Osad spuchnięty

- Osad rozdrobniony

- Pierwotniaki i Metazoa

- Indeksy biotyczne

- Bibliografia

- Skorowidz

Wstęp

Prawidłowa eksploatacja biologicznych oczyszczalni ścieków opartych na metodzie osadu czynnego wymaga analitycznej kontroli procesu. Istotnym elementem tej kontroli są badania bioindykacyjne, których celem jest identyfikacja zakłóceń procesu oraz źródeł ich powstawania na podstawie wskaźników osadu czynnego. Wskaźnikami procesów i warunków ekologicznych w osadzie czynnym są widoczne pod mikroskopem morfologiczne cechy osadu czynnego takie jak struktura, wielkość i kształt kłaczków osadu czynnego oraz mikroorganizmy biocenozy osadu czynnego. Wśród mikroorganizmów znaczenie indykacyjne mają tzw. grupy funkcyjne tj. drobne wiciowce, ameby nagie i domkowe, orzęski wolnopływające, pełzające i osiadłe oraz wrotki i inne drobne organizmy wielokomórkowe (Metazoa). W ocenie jakości osadu czynnego użyteczne są również cechy osadu do których analizowania nie jest potrzebny mikroskop. Istotne są dające się zaobserwować makroskopowo cechy t.j.: barwa osadu czynnego, jego zapach, właściwości sedymentacyjne i zdolność do wpieniania, a także mętność cieczy nadosadowej. Oparta na badaniu składu występujących w osadzie czynnym mikroorganizmów analiza jest niezbędnym, tanim i wiarygodnym narzędziem w praktyce oczyszczania ścieków.

Adam Drzewicki - Pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W swojej pracy naukowej zajmuje się analizą i oceną biologicznych procesów oczyszczania ścieków. Wykonawca opracowań dotyczących przyczyn zaburzeń prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków. Autor publikacji z zakresu ochrony środowiska, gospodarki ściekowej i osadowej.

Janusz Fyda - Biolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiegozatrudniony w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Pracuje jako nauczyciel akademicki i prowadzi warsztaty „Mikroorganizmy osadu czynnego” dla pracowników zakładów gospodarki wodno-ściekowej. Interesuje się ekologią ekosystemów wodnych i zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem biocenozy osadu czynnego. Jest autorem i współautorem prac naukowych dotyczących relacji między pierwotniakami i mikroorganizmami występującymi w środowiskach wodnych i w oczyszczalniach ścieków.